Statutární město Ostrava

městský obvod Slezská Ostrava

úřad městského obvodu

T E CH N I C K Á   D O K U M E N T A C E

Výměna oken a balkonových dveří v bytových domech Chrustova 263/14, 1505/16, 1506/18, 1016/20 a 1021/22, k.ú. Slezská Ostrava

Jedná se o výměnu oken a balkonových dveří v pěti bytových domech na ulici Chrustova ve Slezské Ostravě za okna plastová. Každý dům má čtyři bytové jednotky.

V bytových jednotkách č.1 v domě Chrustova 263/14 a č.3 v domě Chrustova 1506/18 byla okna vyměněna již v minulosti.

Domy na ul. Chrustova nejsou zatepleny. Tloušťka obvodové stěny je 50cm. Stávající okna jsou dřevěná zdvojená, rovné ostění.

Počet a velikost oken a balkonových dveří včetně členění je zřejmý z výpisů plastových výrobků.

Před výrobou je nutno všechny výplně zaměřit na místě.

ROZSAH  PRACÍ – VÝMĚNA OKEN  A  BALKONOVÝCH  DVEŘÍ:

- vybourání stávajících oken včetně vnitřních a vnějších parapetů

- úprava zateplení venkovního okenního ostění v místě styku s parapetem

- odvoz suti, uložení na skládku

- dodávka a montáž nových plastových oken a balkonových dveří – minimálně šestikomorový profil, celoobvodové kování, s izolačním dvojsklem 4-16-4, s mikroventilací při sklápění a pojistkou proti vypáčení, bílá barva

- součinitele prostupu tepla: izolační dvojsklo 1,0 W/m2K, rám 1,1 W/m2K, celé okno max. 1,1 W/m2K

- omítka vnitřního ostění-  rohová lišta s integrovanou síťovinou

- příprava podkladu pro osazení parapetů

- začištění omítek

- oprava omítky vnějšího ostění

- dodávka a montáž vnějších parapetů – pozinkovaný plech

- dodávka a montáž vnitřních parapetů – plast

- malba vnitřního okenního ostění

- fasádní nátěr vnějšího ostění

- průběžný úklid, po dokončení díla vyčištění místa provádění prací

| Výměna oken v bytových domech Chrustova 14,16,18,20 a 22 - výkaz výměr |
| --- |
| pol | popis | jednotka | množství |
|  | Bourací práce, přesun suti |  |  |
| 1 | Vyvěšení okenních křídel | m2 | 254 |
| 2 | Vybourání okenních rámů | m2 | 254 |
| 3 | Demontáž venkovních okenních parapetů | m´ | 171 |
| 4 | Demontáž vnitřních okenních parapetů | m´ | 171 |
| 5 | Odvoz suti, poplatek za uložení odpadu | soubor | 1 |
|  | Úpravy povrchů |  |  |
| 6 | Rohová lišta s integrovanou síťovinou | m´ | 562 |
| 7 | Omítka vnitřního okenního ostění - štuková | m2 | 170 |
| 8 | Oprava omítky vnějšího ostění | m2 | 85 |
| 9 | Začištění omítek | m´ | 732 |
| 10 | Vyrovnávací potěr pod parapety tl.do 50mm | m2 | 86 |
|  | Klempířské konstrukce |  |  |
| 11 | Oplechování vnějších parapetů RŠ=250mm | m´ | 171 |
| 12 | Přesun hmot pro klempířské práce | soubor | 1 |
|  | Plastové výrobky |  |  |
| 13 | Montáž plastových oken | m2 | 254 |
| 14 | Specifikace - dodávka okna 1/P: 1500/1500mm | ks | 41 |
| 15 | Specifikace - dodávka okna 2/P: 750/1500mm | ks | 49 |
| 16 | Specifikace - dodávka okna 3/P: 1500/550mm | ks | 5 |
| 17 | Specifikace - dodávka okna 4/P: 2400/1500mm | ks | 18 |
| 18 | Specifikace - dodávka sestavy 5a/P: 1500/2200mm | ks | 5 |
| 19 | Specifikace - dodávka sestavy 5b/P: 1500/2200mm | ks | 4 |
| 20 | Specifikace - dodávka okna 6/P: 900/1500mm | ks | 4 |
| 21 | Specifikace - dodávka okna 7/P: 450/450mm | ks | 10 |
| 22 | Montáž plastových parapetů | m´ | 171 |
| 23 | Specifikace- parapet š=300mm | m´ | 180 |
| 24 | Přesun hmot | soubor | 1 |
|  | Malby a nátěry |  |  |
| 25 | Malba primalex standard - vnitřní ostění, napojení malby | m2 | 366 |
| 26 | Nátěr vnějšího ostění | m2 | 85 |
|  | Ostatní |  |  |
| 27 | Přesun hmot | soubor | 1 |
| 28 | Vyčištění místa provádění prací - průběžný úklid | soubor | 1 |

Vypracoval :

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava, odbor technické správy budov,

Ing. Tomáš Dušek	599 410 038, 724 676 268,	tdusek@slezska.cz